一、产品概述

HC41X消声止回阀适用于给排水管道，阀瓣采用进口两端中心轴导向，启闭灵活，可水平安装或垂直安装。阀瓣采用弹簧加载，其快速关闭能有效的消除水锤，密封性能好，关闭无噪声。它具有体积小、重量轻、流体阻力小，耐疲劳、寿命长等优点。

二、主要技术参数

公称压力：1.0～1.6MPa

公称通经：40～600mm

适用介质：水及弱腐蚀性流体

适用温度：0～80℃

法兰标准：GB/T17241.6GB/T9113

试验标准：GB/T13927AP1598

- 主要零部件材料

- 外形尺寸

主要性能规范

外形、连接、结构尺寸