深井潜水泵简介

一、深井潜水泵产品概述 QJ型深井潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具，深井潜水泵适用于从深井提取地下水、也可用于河流、水库、水渠等提水工程：主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。 二、QJ型深井潜水泵产品特点 1、电机、水泵一体，潜入水中运行，安全可靠。 2、对井管、扬水管无特殊要求(即：钢管井、灰管井、土井等均可使用；在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。 3、安装、使用、维护方便简单，占地面积小、不需建造泵房。 4、结构简单、节省原材料。 潜水电泵使用的条件是否合适，管理得当与使用寿命有直接的关系。 三、QJ型深井潜水泵型号意义： 四.QJ型深井潜水泵产品参数 型 号 扬程参考 使用范围 （M） 电机功率 （KW） 额定电流 （A） 出水管直径 （寸） 150QJ10-50/7 40-55 3 7.9 2（67mm） 150QJ10-100/14 80-110 5.5 13.7 150QJ10-150/21 120-170 7.5 18.5 150QJ20-24/4 19-29 3 7.90 150QJ20-30/5 24-36 3 7.90 150QJ20-36/6 29-43 4 10.26 150QJ20-42/7 34-50 4 10.26 150QJ20-48/8 38-58 5.5 13.74 150QJ20-54/9 43-65 5.5 13.74 150QJ20-60/10 48-72 7.5 18.5 150QJ20-66/11 53-79 7.5 18.5 150QJ20-72/12 58-76 7.5 18.5 150QJ20-78/13 62-94 7.5 18.5 150QJ20-84/14 67-101 9.2 22.12 150QJ20-90/15 72-108 9.2 22.12 150QJ20-96/16 77-115 9.2 22.12 150QJ20-102/17 82-122 11 26.28 150QJ20-108/18 86-130 11 26.28 150QJ20-114/19 91-137 11 26.28 150QJ20-120/20 96-144 13 30.87 150QJ20-126/21 101-151 13 30.87 150QJ20-132/22 106-158 13 30.87 150QJ20-138/23 110-166 13 30.87 150QJ20-144/24 115-173 15 35.62 150QJ20-150/25 120-180 15 35.62 150QJ20-156/26 125-187 15 35.62 150QJ20-162/27 130-194 15 35.62 200QJ20-40/3 35-45 4 10.1 200QJ20-54/4 45-58 5.5 13.6 200QJ20-67-5 58-72 7.5 18 200QJ20-81/6 72-86 7.5 18 200QJ20-93/7 86-98 9.2 21.7 200QJ20-108/8 98-115 11 25.8 200QJ20-121/9 115-128 13 29.8 200QJ20-133/10 120-140 15 33.9 200QJ20-148/11 140-158 15 33.9 200QJ20-175/13 153-190 18.5 41.6 200QJ20-202/15 199-215 22 48.2 200QJ20-243/18 220-250 25 54.5 200QJ20-270/20 250-282 30 65.4 200QJ20-297/22 280-315 30 65.4 2.5(83mm) 200QJ20-338/25 315-350 37 79.7 200QJ20-350/26 335-370 37 79.7 200QJ20-363/27 350-385 37 79.7 200QJ20-400/30 375-420 45 96.9 200QJ20-450/34 425-470 45 96.9 200QJ32-26/2 23-30 4 10.1 200QJ32-39-3 35-45 5.5 13.6 200QJ32-52/4 45-55 7.5 18 200QJ32-65/5 55-73 11 25.8 200QJ32-78/6 70-84 11 25.8 200QJ32-91/7 80-105 13 29.8 200QJ32-104/8 95-110 15 33.9 200QJ32-130/10 120-137 18.5 41.6 200QJ32-156/12 140-162 25 54.5 200QJ32-195/15 180-215 30 65.4 200QJ32-234/18 224-247 37 79.7 200QJ32-247/19 234-255 37 79.7 200QJ32-260/20 250-275 45 96.9 200QJ32-286/22 275-300 45 96.9 200QJ40-26/2 23-30 5.5 13.6 200QJ40-39/3 35-45 7.5 18 200QJ40-52/4 45-55 9.3 21.7 200QJ40-65/5 55-73 11 25.8 200QJ40-78/6 70-84 15 33.9 200QJ40-104-8 95-110 18.5 41.6 200QJ40-117/9 105-120 22 48.2 200QJ40-143/11 130-145 25 54.5 200QJ40-169/13 160-175 30 65.4 200QJ40-208/16 200-215 37 79.7 200QJ50-13/1 10-16 4 10.1 3(100mm) 200QJ50-26/2 23-29 5.5 13.6 200QJ50-39/3 35-43 9.2 21.7 200QJ50-52/4 43-58 11 25.8 200QJ50-65/5 58-75 15 33.9 200QJ50-78/6 70-90 18.5 41.6 200QJ50-91/7 80-110 22 48.2 200QJ50-104/8 90-118 25 54.5 200QJ50-117/9 100-130 30 65.4 200QJ50-130/10 115-148 30 65.4 200QJ50-156/12 142-180 37 79.7 200QJ50-182/14 165-206 45 96.9 200QJ50-195/15 185-220 45 96.9 200QJ63-12/1 8-15 4 10.1 200QJ63-24/2 19-30 7.5 18 200QJ63-36/3 28-44 11 21.7 200QJ63-48/4 38-58 15 33.9 200QJ63-60/5 47-75 18.5 41.6 200QJ63-72/6 56-88 22 48.2 200QJ63-84/7 68-105 25 54.5 200QJ63-96/8 76-118 30 65.4 200QJ63-108/9 86-130 30 65.4 200QJ63-120/10 95-142 37 79.9 200QJ63-144/12 112-168 45 96.9 200QJ80-11/1 8-13 4 10.1 4(133mm) 200QJ80-22/2 16-25 7.5 18 200QJ80-33/3 28-42 11 25.8 200QJ80-44/4 40-50 15 33.9 200QJ80-55/5 50-60 18.5 41.6 200QJ80-66/6 60-70 22 48.2 200QJ80-77/7 70-80 30 65.4 200QJ80-88/8 80-95 37 79.7 200QJ80-99/9 95-110 37 79.7 200QJ80-121/11 110-140 45 96.9 250QJ32-138/6 124-151 22 47.9 2.5(83mm) 250QJ32-161/7 145-176 25 53.8 250QJ32-184/8 166-202 30 64.2 250QJ32-207/9 186-227 37 77.8 250QJ32-230/10 207-252 37 77.8 250QJ32-253/11 227-277 45 94.1 250QJ32-276/12 248-302 45 94.1 250QJ32-300/13 270-328 55 114.3 3(100mm) 250QJ32-322/14 290-352 55 114.3 250QJ32-345/15 310-370 63 130.9 250QJ32-368/16 332-395 63 130.9 250QJ32-391/17 352-420 63 130.9 250QJ32-414/18 373-445 75 152.3 250QJ32-437/19 394-468 75 152.3 250QJ32-460/20 414-495 75 152.3 250QJ32-483/21 435-510 90 182.8 250QJ32-506/22 455-543 90 182.8 250QJ32-529/23 476-568 250QJ32-552/24 498-588 90 182.8 250QJ50-20/1 18-22 5.5 13.6 250QJ50-40/2 37-45 9.2 21.7 250QJ50-60/3 55-65 13 29.8 250QJ50-80/4 75-85 18.5 41.6 250QJ50-100/5 93-107 22 47.9 250QJ50-120/6 113-127 25 53.8 250QJ50-140/7 120-160 37 77.8 250QJ50-160/8 151/170 37 77.8 250QJ50-180/9 170-190 45 94.1 250QJ50-200/10 190-210 45 94.1 250QJ50-220/11 208-230 55 114.3 250QJ50-240/12 220-260 55 114.3 250QJ50-260/13 245-271 63 130.9 250QJ50-280/14 265-291 63 130.9 250QJ50-300/15 288-312 63 152.3 250QJ50-320/16 308-332 75 152.3 250QJ50-340/17 320-360 75 182.8 250QJ50-360/18 355-380 90 182.8 250QJ80-20/1 17-22 7.5 18 4(133mm) 250QJ80-40/2 35/44 15 33.9 250QJ80-60/3 52-66 22 47.9 250QJ80-80/4 70-80 30 64.2 250QJ80-100/5 87-110 37 77.8 250QJ80-120/6 105-131 45 94.1 250QJ80-140/7 122-153 55 114.3 250QJ80-160/8 150/170 63 130.9 250QJ80-180/9 170-197 63 130.9 250QJ80-200/10 184-219 75 152.3 250QJ80-220/11 210-230 90 182.8 250QJ80-240/12 230-253 90 182.8 250QJ100-18/1 15-22 7.5 18 250QJ100-36/2 30-44 15 33.9 250QJ100-54/3 44-60 25 53.8 250QJ100-72/4 66-78 30 64.2 250QJ100-108/6 110-116 45 94.1 250QJ100-126/7 118-136 55 114.3 250QJ100-144/8 136-152 63 130.9 250QJ100-162/9 156-170 75 152.3 250QJ100-198/11 188-208 90 182.8 250QJ125-16/1 14-19 9.2 21.7 5(167mm) 250QJ125-32/2 28-35 18.5 41.6 250QJ125-48/3 42-54 25 53.8 250QJ125-64/4 56-70 37 77.8 250QJ125-80/5 72-90 45 94.1 250QJ125-96/6 86-105 55 114.3 250QJ125-112/7 102-120 63 130.9 250QJ125-128/8 120-138 75 152.3 250QJ125-144/9 134-156 90 182.8 250QJ125-160/10 150-175 90 182.8 QJ型井用潜水电泵(深井泵)（结构图）： 一、结构说明 1.QJ型潜水电泵机组由：水泵、潜水电机（包括电缆）、输水管和控制开关四大部分组成。潜水泵为单吸多级立式离心泵：潜水电机为密闭充水湿式、立式三相鼠笼异歩电动机，电机与水泵通过爪式或中.键筒式联轴器直接；配备有不同规格的三芯电缆：起动设备为不同容量等级的空气开关和自耦减压起动器、输水管为不同直径的钢管制成，采用法兰联接，高扬程电泵釆用闸阀控制。 2.潜水泵每级导流壳中装有一个橡胶轴承；叶轮用锥形套固定在泵轴上：导流壳采用嫘纹或螺栓联成一体。 3.高扬程潜水泵上部装有止回阀，避免停机水锤造成机组破坏。 4.潜水电机轴上部装有迷宫式防砂器和两个反向装配的骨架油封，防止流砂进入电机。 5.潜水电机采用水润滑轴承，下部装有橡胶调压膜、调压弹簧，组成调压室，调节由于温度引起的压力变化；电机绕组采用聚乙烯绝缘，尼龙护套耐水电磁线，电缆联接方式按QJ型电缆接头工艺， 把接头绝缘脱去刮净漆层，分别接好，焊接牢固，用生橡胶绕-层。再用防水粘胶带缠2~3层，外面包上2?3层防水胶布或用水胶粘结包一层橡胶带（自行车里胎〉以防渗水。 6.电机密闭，采用精密止口螺牷，电缆出口加胶塾进行密封。 7.电机上端有一个注水孔，有一个放气孔，卜部打个放水孔。 8.电机下部装有上卜—止推轴承，止推轴承上有沟槽用干冷却，和它对磨的是不锈钢推力盘，承爱水泵的上厂轴向力。 二、结构图

相关深井潜水泵,不锈钢潜水泵,不锈钢深井泵同类产品

QJ型井用潜水电泵(深井泵)（结构图）：

一、结构说明

1.QJ型潜水电泵机组由：水泵、潜水电机（包括电缆）、输水管和控制开关四大部分组成。潜水泵为单吸多级立式离心泵：潜水电机为密闭充水湿式、立式三相鼠笼异歩电动机，电机与水泵通过爪式或中.键筒式联轴器直接；配备有不同规格的三芯电缆：起动设备为不同容量等级的空气开关和自耦减压起动器、输水管为不同直径的钢管制成，采用法兰联接，高扬程电泵釆用闸阀控制。

2.潜水泵每级导流壳中装有一个橡胶轴承；叶轮用锥形套固定在泵轴上：导流壳采用嫘纹或螺栓联成一体。

3.高扬程潜水泵上部装有止回阀，避免停机水锤造成机组破坏。

4.潜水电机轴上部装有迷宫式防砂器和两个反向装配的骨架油封，防止流砂进入电机。

5.潜水电机采用水润滑轴承，下部装有橡胶调压膜、调压弹簧，组成调压室，调节由于温度引起的压力变化；电机绕组采用聚乙烯绝缘，尼龙护套耐水电磁线，电缆联接方式按QJ型电缆接头工艺， 把接头绝缘脱去刮净漆层，分别接好，焊接牢固，用生橡胶绕-层。再用防水粘胶带缠2~3层，外面包上2?3层防水胶布或用水胶粘结包一层橡胶带（自行车里胎〉以防渗水。

6.电机密闭，采用精密止口螺牷，电缆出口加胶塾进行密封。

7.电机上端有一个注水孔，有一个放气孔，卜部打个放水孔。

8.电机下部装有上卜—止推轴承，止推轴承上有沟槽用干冷却，和它对磨的是不锈钢推力盘，承爱水泵的上厂轴向力。

二、结构图