气动隔膜泵工作原理和技术

气动隔膜泵是一种新型输送机械，是目前国内最新颖的一种泵类。采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。  
    气动隔膜泵其有四种材质：塑料、铝合金、铸铁、不锈钢。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、聚四六乙烯。以满足不同用户的需要。安置在各种特殊场合，用来抽吸各种常规泵不能抽吸的介质，均取得了满意的效果。  
    一、气动隔膜泵适用场合  
    由于气动隔膜泵具有以上特点，所以在世界上隔膜泵自从诞生以来正逐步侵入其它泵的市场，并由绝对的主导地位，而在其他的一些行业中，像环保、废水处理、建筑、排污、精细化中正在扩大它的市场份额，并具有其他泵不可替代的地位。气动隔膜泵的优势在于：  
    1. 由于有空气作动力，所以流量随背压（出口阻力）的变化而自动调整，适合用于中高粘度的流体。而离心泵的工作特点是以水为基准设定好的，如果用于粘度稍高的流体，则需要配套减速机或变频调速器，成本就大大地提高了，对于齿轮泵也是同样如此。  
    2. 在易燃易爆的环境中用气动泵可靠且成本低，如燃料、火药、炸药的输送，因为： 
    第一、接地后不可能产生火花；  
    第二、工作中无热量产生，机器不会过热；  
    第三、流体不会过热因为隔膜泵对流体的搅动最小。  
    3.  在工作恶劣的地方，如建筑工地、工矿的废水排放、由于污水中的杂质多且成分复杂，管路易于堵塞，这样对电泵就形成负荷过高的情况，电机发热日损。气动隔膜泵可通过颗粒且流量可调，管道堵塞时自动停止至畅通。  
    4. 另外隔膜泵体积小易于移动，不需要地基，占地面积小，安简便经济。可作为移动式物料输送泵。  
    5. 在有危害性、腐蚀性的物料处理中，隔膜泵可将物料与外界完全隔开。  
    6. 或是一些实验中保证没有杂质污染原料。  
    7. 可用于输送化学性质比较不稳定的流体，如：感光材料、絮凝液等。这是因为隔膜泵的剪切力低。  
    二、气动隔膜泵工作原理  
    1.  压缩空气为动力。  
    2.  是一种由膜片往复变形造成容积变化的容积泵，其工作原理近似于柱塞泵，由于隔膜泵工作原理的特点，因此隔膜泵具有以下特点：  
    （1）泵不会过热：压缩空气作动力，在排气时是一个膨胀吸热的过程，气动泵工作时温度是降低的，无有害气体排出。  
    （2）不会产生电火花：气动隔膜泵不用电力作动力，接地后又防止了静电火花。  
    （3）可以通过含颗粒液体：因为容积式工作且进口为球阀，所以不容易被堵。  
    （4）对物料的剪切力极地：工作时是怎么吸进怎么吐出，所以对物料的搅动最小，适用于不稳定物质的输送。  
    （5）流量可调节，可以在物料出口处理加装节流阀来调节流量。  
    （6）具有自吸的功能。  
    （7）可以空运性，而不会有危险。  
    （8）可以潜水工作。  
    （9）可以输送的流体极为广泛，从低粘度的到高粘度的，从腐蚀性得到粘稠的。  
    （10）没有复杂的控制系统，没有电缆、保险丝等。  
    （11）体积小、重量轻，便于移动。  
    （12）无需润滑所以维修简便，不会由于滴漏污染工作环境。  
    （13）泵始终能保持高效，不会因为磨损而降低。  
    （14）百分之百的能量利用，当关闭出口，泵自动停机，设置移动、磨损、过载、发热。  
    （15）没有动密封，维修简便避免了泄露。工作时无死点。